## Slide 1
Sistemas Distribuídos
Laboratório
MQTT
Professor:
Vitor Figueiredo
Disciplina
Sistemas Distribuídos
Versão:
2.0

## Slide 2
Agenda
Histórico
Principais conceitos
Exercícios

## Slide 3
Histórico

## Slide 4
Histórico
>Criado pela IBM em 1999 para monitorar sistemas industriais;
>Objetivos:
>Eficiência em banda de rede
>Leve
>Eficiência em energia (bateria)

## Slide 5
Versões
1.0 | 1999
3.1 | 2013
3.1.1 | 2014
5.0 | 2019

## Slide 6
Principais conceitos

## Slide 7
Modelo Produce/Consume (Queue)
x
Modelo Publish/Subscribe (Topic)

## Slide 8
Modelo Produce/Consume (Queue)
Producer
Broker
Consumer
msg
msg
Queue

## Slide 9
Modelo Publish/Subscribe (Topic)
Publisher
Broker
Subscriber
msg
Topic
Subscriber
Subscriber
msg
msg
msg

## Slide 10
MQTT
Message Queue Telemetry Transport

## Slide 11
MQTT
Message Queue Telemetry Transport
TOPIC

## Slide 12
MQTT segue o Modelo de Pub/Sub.
Ele não suporta Queue
Isso não representa nenhum problema

## Slide 13
>Podem seguir 2 estilos:
>String simples: “tempsolo”
>String estilo-path: “motor/1/rpm“
>Para receber messagens, o subscriber pode assinar um ou multiplos tópicos.
>Para assinar múltiplos tópicos, usa-se a nomeação estilo-path com caracteres especias: * para mesmo nivel (“motor/*/rpm”) e # para múltiplos níveis (“moto/#”)
Nomeação de tópicos

## Slide 14
Broker
Client
Eclipse Paho
Infraestrutura
tcp://iot.eclipse.org:1883

## Slide 15
Métodos
CONNECT | Solicitar o estabelecimento de conexão com o broker
PUBLISH | Publica uma mensagem (payload) em um tópico
SUBSCRIBE | Requisita a assinatura a um ou mais tópicos
UNSUBSCRIBE | Requisica a remoção da assinatura ao(s) tópico(s)
DISCONNECT | Solicitar a desconexão com o broker

## Slide 16
Conexão, segurança e qualidade de serviço
Login e senha (opcional)
Criptografia com SSL/TSL (opcional)
Retenção de mensagem (retainFlag)
Níveis de QoS: 0 (at most once) 1 (at least once) 2 (exactly once)
QoS para publicação e subscrição

## Slide 17
MQTT Broker
>Suporte às versões MQTT 3.1, 3.1.1 e 5.0
>Escrito na linguagem C
>Utilitário mosquitto_sub e mosquitto_pub
>Mantido pela Fundação Eclipse dentro do projeto iot.eclipse.org

## Slide 18
Instalando o Mosquitto
Exercício

## Slide 19
Exercício
>Baixar https://mosquitto.org/download/
>Clicar no instalador e deixar as opções padrão

## Slide 20
Exercício -> Broker
>Abrir um prompt de comando:
>Ir para o diretório de instalação
>Iniciar o broker com o comando:
C:\Program Files\mosquitto>mosquitto.exe -v

## Slide 21
Exercício -> subscriber
>Abrir outro prompt de comando e ir para a mesma pasta
>Iniciar um subscriber com as configurações:
>host: localhost
>port: 1883
>topic a ser assinado: “meu_topico”
Nota: A janela fica travada esperando mensagens
C:\Program Files\mosquitto>mosquitto_sub -h localhost -p 1883 -t "meu_topico"

## Slide 22
Exercício -> publisher
>Abrir outro prompt de comando e ir para a mesma pasta
>Iniciar um publisher e enviar uma mensagem:
>host: localhost
>port: 1883
>topic a ser publicado: “meu_topico”
>message: “T:30”
>A janela do subscriber deverá mostrar a mensagem recebida
>Publique outras mensagens e visualizar as janelas do broker e do subscriber
...\mosquitto>mosquitto_pub -h localhost -p 1883 -t "meu_topico" -m "T:30"

## Slide 23
Eclipse Paho
>Biblioteca cliente para acessar broker MQTT
>Versão em Java, C, Python, NodeJS.
>Mantido pela Fundação Eclipse dentro do projeto iot.eclipse.org

## Slide 24
Eclipse Paho
IMqttClient
MqttMessage
MqttConnectOption
Subscriber
connect
subscribe

## Slide 25
Eclipse Paho
IMqttClient
MqttMessage
MqttConnectOption
Publisher
connect
publish

## Slide 26
Configurando o projeto Paho
Exercício

## Slide 27
Exercício
>Abrir o Eclipse
>Criar um Maven Project
>Acessar o start.spring.io:
>Usar os metadados:
>Sem dependências
>”Generate”
>Importar no Eclipse

## Slide 28
Exercício
>Removendo artefatos do Spring:
Remover classe test LabMqttApplicationTests
Remover classe LabMqttApplication
Em pom.xml, remover as dependências do Spring:

## Slide 29
Exercício
>Adicionar a dependência do Eclipse Paho:
<dependency>
<groupId>org.eclipse.paho</groupId>
<artifactId>org.eclipse.paho.client.mqttv3</artifactId>
<version>1.2.0</version>
</dependency>

## Slide 30
>Criar sub-pacote client
Exercício

## Slide 31
No sub-pacote client, criar a interface MyConstants:
public interface MyConstants {
String URI_BROKER = "tcp://localhost:1883";
String TOPIC_1 = "meu_topico";
}
Exercício -> Topicos

## Slide 32
No sub-pacote client, criar a classe SensorTemperaturaPublisher: e o método main:
//1.criar o publisher
String publisherId = UUID.randomUUID().toString();
IMqttClient publisher = new MqttClient( MyConstants.URI_BROKER, publicherId);
//2.cria a mensagem
MqttMessage msg = getTemperaturaSolo();
msg.setQos(0);
msg.setRetained(true);
Exercício -> Publisher
private static MqttMessage getTemperaturaSolo() {
Random r = new Random();
double temperatura = 80 + r.nextDouble() * 20.0;
byte[] payload = String.format("T:%04.2f", temperatura).getBytes();
return new MqttMessage(payload);
}

## Slide 33
//4.publica
publisher.publish(MyConstants.TOPIC_1, msg);
//3.connecta
MqttConnectOptions options = new MqttConnectOptions();
options.setAutomaticReconnect(true);
options.setCleanSession(true);
options.setConnectionTimeout(10);
publisher.connect(options);
//5.desconecta
publisher.disconnect();
Exercício -> Publisher

## Slide 34
Exercício -> Publisher
>Rodar a classe e ver o resultado

## Slide 35
Exercício -> Desafio
>Criar a classe SensorTemperaturaPublisherLoop
>Implementar um loop de 10 iterações onde serão publicadas mensagens aleatórias.
>Cada iteração vai aguardar 2 segundos

## Slide 36
Exercício -> Subscriber:
> No sub-pacote client, criar SensorTemperaturaSubscriber e o método main:
//2.conecta
MqttConnectOptions options = new MqttConnectOptions();
options.setAutomaticReconnect(true);
options.setCleanSession(true);
options.setConnectionTimeout(10);
subscriber.connect(options);
//1.cria o subscriber
String subscriberId = UUID.randomUUID().toString();
IMqttClient subscriber = new MqttClient( MyConstants.URI_BROKER, publicherId);

## Slide 37
Exercício -> Subscriber:
>Publicar mensagens (por linha de comando ou por código) e analisar os resultados.
//4.desconecta
subscriber.disconnect();
//3.recebe a mensagem
subscriber.subscribe(MyConstants.TOPIC_1, (topic, msg) -> {
byte[] payload = msg.getPayload();
System.out.println( "Payload recebido: " + payload );
System.out.println( "Topico recebido: " + topic );
});

## Slide 38
Entrega

## Slide 39
Subir o projeto no GitHub (ou outro repositório)
Entrega
Enviar o link por email para:
vitor.campos@mtel.inatel.br
Prazo: até as 17:00h